Pulitore a secco rapido ad alte prestazioni per applicazioni elettriche.

Solvente ad asciugatura rapida non tossico, non lascia residui che possano influenzare la conduttività. Ideale per apparecchiature elettriche, inclusi contatti, motori e interruttori.

### CARATTERISTICHE

- Elimina rapidamente sporco, grasso e fuliggine

- Asciugatura rapida: non lascia residui che influenzano la conduttività

- Compatibile con la maggior parte delle materie plastiche più diffuse

- Adatto ad ambienti igienici e atti alla preparazione di alimenti

- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali,         oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.

- FDA gruppo 21 CFR 178,3570

- Registrato NSF K2  – 124471

- DIN V 10517

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia isolata dall'alimentazione principale prima di utilizzarla

- Agitare bene il barattolo e spruzzare da una distanza di 15 - 30 cm

- Assicurare una ventilazione adeguata

- Favorire l'azione di pulitura asciugando con un panno o con un tessuto non filaccioso

- Assicurasi che l'evaporazione sia completa prima di ricollegare all'alimentazione principale

- Verificare la compatibilità con superfici colorate o rivestite prima dell'applicazione.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack	:  +44 (0)113 232 2770

Sito Web	           :           www.rocol.com

Assistenza clienti	:  +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

| Propellente | Biossido di carbonio (CO2) |
| --- | --- |
| Solvente | Miscela di idrocarburo e alcol |
| Punto di infiammabilità | <0° C |
| NON UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE |
| Conservazione | Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole |
| Dimensioni imballo | 300 ml |

# Text boxes

OBJ 3

OBJ 7